## Slide 1: Nội dung môn học
Giới thiệu chung về hệ vi xử lý
Máy tính IBM PC và lập trình hợp ngữ
Bộ vi xử lý Intel 8088/8086
Tổ chức vào ra dữ liệu
Ngắt và xử lý ngắt
Truy cập bộ nhớ trực tiếp DMA
Các bộ vi xử lý trên thực tế

## Slide 2: Chương 2 Máy tính IBM và lập trình hợp ngữ
2.1 Giới thiệu máy tính IBM-PC
2.2 Giới thiệu khung của chương trình hợp ngữ
2.3 Cách tạo và chạy một chương trình hợp ngữ trên máy IBM PC

## Slide 3: Chương 2 Máy tính IBM và lập trình hợp ngữ
2.1 Giới thiệu máy tính IBM-PC
  2.1.1 Giới thiệu
  2.1.2 Trình tự khởi động
  2.1.3 Bản đồ bộ nhớ
2.2 Giới thiệu khung của chương trình hợp ngữ
2.3 Cách tạo và chạy một chương trình hợp ngữ trên máy IBM PC

## Slide 4: 2.1.1 Máy tính IBM-PC
The IBM Personal Computer
  August 12, 1981.
  Nền tảng mở: mọi người kiểm tra lỗi, phát triển ngoại vi
  Kiến trúc: Mother board, Daughter card
  Chuẩn hóa khe cắm: ISA, PCI, COM, LPT…
  CPU: 80882 4.77MHz
  Memory: 16-256 KB
  Hệ điều hành: PC-DOS
"personal computer" được dùng bởi Xerox PARC từ 1972

## Slide 5: 2.1.2 Trình tự khởi động
Khi bật nguồn hoặc nhấn Reset
  CS=FFFFh và IP=0000 => địa chỉ FFFF0 chứa chỉ thị chuyển điều khiển đến điểm khởi đầu của các chương trình BIOS
  Các chương trình BIOS kiểm tra hệ thống và bộ nhớ
  Các chương trình BIOS khởi tạo bảng vector ngắt và vùng dữ liệu BIOS
  BIOS nạp chương trình khởi động (boot program) từ đĩa vào bộ nhớ
  Chương trình khởi động nạp hệ điều hành từ đĩa vào bộ nhớ
  Hệ điều hành nạp các chương trình ứng dụng

## Slide 6: 2.1.3 Bản đồ bộ nhớ của máy tính IBM PC
00000
A0000
9FFFF
FFFFF
Vùng nhớ
chương trình
640 Kbytes
Vùng nhớ
hệ thống
384 Kbytes
Vùng nhớ
mở rộng
1 Mbytes
bộ nhớ thực

## Slide 7: 2.1.3 Bản đồ bộ nhớ máy tính IBM-PC Vùng nhớ chương trình
00000
02530
Các vector ngắt
00400
00500
00700
01160
08490
9FFF0
9FFFF
Vùng BIOS
Vùng DOS
IO.SYS
MSDOS
Device drivers (mouse.sys)
COMMAND.COM
MSDOS
08E30
Vùng dành cho các
chương trình ứng dụng

## Slide 8: 2.1.3 Bản đồ bộ nhớ máy tính IBM-PC Vùng nhớ hệ thống
A0000
Video RAM (đồ hoạ)
B0000
F0000
FFFFF
Video BIOS ROM
ROM BIOS
Vùng để dành
E0000
ROM BASIC
C0000
C8000
Video RAM (text)
https://wiki.osdev.org/Memory_Map_(x86)

## Slide 9: 2.1.3 Bản đồ bộ nhớ máy tính IBM-PC Vùng nhớ dành riêng của 8088/8086
00000
Các vector ngắt
003FF
FFFF0
Vùng khởi động Reset Bootstrap
program jump
FFFFF

## Slide 10: 2.1.3 Bản đồ bộ nhớ máy tính IBM-PC Các cổng vào ra
Địa chỉ: 0000H –FFFFH, M/IO =0
0000
0320
Điều khiển DMA
0020
0040
0060
02F8
0378
FFFF
Điều khiển ngắt
Định thời (8253)
8255
COM2
Điều khiển ổ cứng
LPT1
03D0
Vùng mở rộng
03F0
03F8
CGA adapter
Điều khiển đĩa mềm
COM1

## Slide 11: Linux
https://blogd.net/linux/qua-trinh-khoi-dong-he-dieu-hanh-linux/ https://wiki.ubuntu.com/Booting

## Slide 12: Chương 2 Máy tính IBM và lập trình hợp ngữ
2.1 Giới thiệu máy tính IBM-PC
2.2 Giới thiệu khung của chương trình hợp ngữ
  2.2.1 Cú pháp của chương trình hợp ngữ
  2.2.2 Dữ liệu cho chương trình
  2.2.3 Biến và hằng
  2.2.4 Khung của một chương trình hợp ngữ
2.3 Cách tạo và chạy một chương trình hợp ngữ trên máy IBM PC

## Slide 13: 2.2.1 Cú pháp của chương trình hợp ngữ
.Model Small
.Stack 100
.Data
Tbao DB ‘Chuoi da sap xep:’, 10, 13
MGB DB ‘a’, ‘Y’, ‘G’, ‘T’, ‘y’, ‘Z’, ‘U’, ‘B’, ‘D’, ‘E’,
DB ‘$’
.Code
MAIN Proc
MOV AX, @Data ;khoi dau DS
MOV DS, AX
MOV BX, 10 ;BX: so phan tu cua mang
LEA DX, MGB ;DX chi vao dau mang byte
DEC BX ;so vong so sanh phai lam
LAP: MOV SI, DX ; SI chi vao dau mang
MOV CX, BX ; CX so lan so cua vong so
MOV DI, SI ;gia su ptu dau la max
MOV AL, [DI] ;AL chua phan tu max
TIMMAX:
INC SI ;chi vao phan tu ben canh
CMP [SI], AL ; phan tu moi > max?
JNG TIEP ;khong, tim max
MOV DI, SI ; dung, DI chi vao max
MOV AL, [DI] ;AL chua phan tu max
TIEP: LOOP TIMMAX ;tim max cua mot vong so
CALL DOICHO ;doi cho max voi so moi
DEC BX ;so vong so con lai
JNZ LAP ;lam tiep vong so moi
MOV AH, 9 ; hien thi chuoi da sap xep
LEA DX, Tbao
INT 21H
MOV AH, 4CH ;ve DOS
INT 21H
MAIN Endp
DOICHO Proc
PUSH AX
MOV AL, [SI]
XCHG AL, [DI]
MOV [SI], AL
POP AX
RET
DOICHO Endp
END MAIN
khai báo kiểu kích thước bộ nhớ
khai báo đoạn ngăn xếp
khai báo đoạn dữ liệu
khai báo đoạn mã lệnh
bắt đầu chương trình chính
kết thúc chương trình chính
bắt đầu chương trình con
kết thúc đoạn mã
chú thích bắt đầu
bằng dấu ;

## Slide 14: Tập lệnh 8086
Tập lệnh Asembly cho 8086
https://www.tutorialspoint.com/microprocessor/microprocessor_8086_instruction_sets.htm
Dịch C -> assembly
  godbolt.org
Mô phỏng 8086 trên máy tính Emu8086
  http://vi.softoware.org/apps/download-emu8086-microprocessor-emulator-for-windows.html
  Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=flj4PDalKrc
Mô phỏng hệ thống máy tính dùng Proteus Simulator
  https://www.youtube.com/watch?v=LnkhxSQlHI8&ab_channel=SkHasibulAlam

## Slide 15: 2.2.1 Cú pháp của chương trình hợp ngữ
Tên Mã lệnh Các toán hạng ; chú giải
Chương trình dịch không phân biệt chữ hoa, chữ thường
Trường tên:
  chứa các nhãn, tên biến, tên thủ tục
  độ dài: 1 đến 31 ký tự
  tên không được có dấu cách, không bắt đầu bằng số
  được dùng các ký tự đặc biệt: ? . @ _ $ %
  dấu . phải được đặt ở vị trí đầu tiên nếu sử dụng
  Nhãn kết thúc bằng dấu :
  Ví dụ:
TWO_WORD
?1
two-word
.@?
1word
Let’s_go
C: phân biệt chữ hoa, chữ thường
chỉ sử dụng chữ cái, số và _
Độ dài tùy ý

## Slide 16: 2.2.2 Dữ liệu cho chương trình
Dữ liệu:
  các số hệ số 2: 0011B
  hệ số 10: 1234
  hệ số 16: 1EF1H, 0ABBAH
  Ký tự, chuỗi ký tự: ‘A’, “abcd”
C code
  0b0011
  1234
  0x1EF1, 0xABBA
  Ký tự, chuỗi ký tự: ‘A’, “abcd”

## Slide 17: 2.2.3 Biến và hằng
DB (Define Byte): định nghĩa biến kiểu byte
DW (Define Word): định nghĩa biến kiểu từ - 2 byte
DD (Define Double word): định nghĩa biến kiểu từ kép - 4 byte
Biến byte:
  Tên DB gia_trị_khởi đầu
  Ví dụ: C code
    B1 DB 4 (unsigned) char b1 = 4;
    B1 DB ?
    C1 DB ‘$’
    C1 DB 34
    C2 DB “abcde” char c2[6] = "abcde";
    C3 DD 12345678H unsigned long c3=0x12345678;
13000
13001
13002
13003
78
56
34
12

## Slide 18: 2.2.3 Biến và hằng
Biến từ:
  Tên DW gia_trị_khởi đầu
  Ví dụ:
    W1 DW 4 short int W1=4;
    W2 DW ?
Biến mảng:
  M1 DB 4, 5, 6, 7, 8, 9
  M2 DB 100 DUP(0)
  M3 DB 100 DUP(?)
  M4 DB 4, 3, 2, 2 DUP (1, 2 DUP(5), 6)
  M4 DB 4, 3, 2, 1, 5, 5, 6, 1, 5, 5, 6
13000
13001
13002
13003
13004
13005
13006
13007
13008
13009
1300A
7
6
5
4
8
9
M1
M1+1

## Slide 19: 2.2.3 Biến và hằng
Biến mảng 2 chiều:
  M1 DB 1, 6, 3
  DB 4, 2, 5
  M2 DB 1, 4
  DB 6, 2
13000
13001
13002
13003
13004
13005
13006
13007
13008
13009
1300A
4
3
6
1
2
5
M1
1
6
3
4
2
5
  DB 3, 5
  M3 DB 1, 6, 3, 4, 2, 5
  char M1[2][3]=
  {{1, 6, 3},
  {4, 2, 5}};

## Slide 20: 2.2.3 Biến và hằng
Biến kiểu xâu ký tự
  STR1 DB ‘string’
  STR2 DB 73h, 74h, 72h, 69h, 6Eh, 67h
  STR3 DB 73h, 74h, ‘r’, ‘i’, 6Eh, 67h
Hằng có tên
  Có thể khai báo hằng ở trong chương trình
  Thường được khai báo ở đoạn dữ liệu
  Ví dụ:
    CR EQU 0Dh ; là carriage return
    LF EQU 0Ah ; LF là line feed
    CHAO EQU ‘CR Hello’
    MSG DB CHAO, ‘$’
  char STR1 [7]=“string”;
#define CR 13
const int CR = 13 (CR là 1 biến)

## Slide 21: 2.2.4 Khung của chương trình hợp ngữ
Khai báo quy mô sử dụng bộ nhớ
  .MODEL Kiểu kích thuớc bộ nhớ
  Ví dụ: .Model Small
Kiểu | Mô tả
Tiny (hẹp) | mã lệnh và dữ liệu gói gọn trong một đoạn
Small (nhỏ) | mã lệnh nằm trong 1 đoạn, dữ liệu 1 đoạn
Medium (trung bình) | mã lệnh nằm trong nhiều đoạn, dữ liệu 1 đoạn
Compact (gọn) | mã lệnh nằm trong 1 đoạn, dữ liệu trong nhiểu đoạn
Large (lớn) | mã lệnh nằm trong nhiều đoạn, dữ liệu trong nhiều đoạn, không có mảng nào lớn hơn 64 K
Huge (đồ sộ) | mã lệnh nằm trong nhiều đoạn, dữ liệu trong nhiều đoạn, các mảng có thể lớn hơn 64 K

## Slide 22: 2.2.4 Khung của chương trình hợp ngữ
Khai báo đoạn ngăn xếp
  .Stack kích thuớc (bytes)
  Ví dụ:
    .Stack 100 ; khai báo stack có kích thước 100 bytes
  Giá trị ngầm định 1 KB
Khai báo đoạn dữ liệu:
  .Data
  Khai báo các biến và hằng
Khai báo đoạn mã
  .Code
Stack
Last in First Out
is used to store and retrieve return addresses during function calls. Its put to good use during nested function calls or recursive function calls. It is also used to transfer arguments to a function.
On a microprocessor it is also used to store the status register contents before a context switch

## Slide 23: 2.2.4 Khung của chương trình hợp ngữ
Khung của chương trình hợp ngữ để dịch ra file .EXE
.Model Small
.Stack 100
.Data
;các định nghĩa cho biến và hằng
.Code
MAIN Proc
;khới đầu cho DS
MOV AX, @data
MOV DS, AX
;các lệnh của chương trình
;trở về DOS dùng hàm 4CH của INT 21H
MOV AH, 4CH
INT 21H
MAIN Endp
;các chương trình con nếu có
END MAIN

## Slide 24: 2.2.4 Khung của chương trình hợp ngữ
Chương trình Hello.EXE
.Model Small
.Stack 100
.Data
CRLF DB 13,10,’$’
MSG DB ‘Hello! $’
.Code
MAIN Proc
;khới đầu cho DS
MOV AX, @data
MOV DS, AX
;về đầu dòng mới dùng hàm 9 của INT 21H
MOV AH,9
LEA DX, CRLF
INT 21H
;Hiển thị lời chào dùng hàm 9 của INT 21H
MOV AH,9
LEA DX, MSG
INT 21H
;về đầu dòng mới dùng hàm 9 của INT 21H
MOV AH,9
LEA DX, CRLF
INT 21H
;trở về DOS dùng hàm 4CH của INT 21H
MOV AH, 4CH
INT 21H
MAIN Endp
END MAIN

## Slide 25: 2.2.4 Khung của chương trình hợp ngữ
Khung của chương trình hợp ngữ để dịch ra file .COM
  Chỉ có 1 đoạn cho Code,Data,Stack
  Trở về DOS bằng INT 20H
.Model Tiny
.Code
ORG 100h
START: JMP CONTINUE
;các định nghĩa cho biến và hằng
CONTINUE:
MAIN Proc
;các lệnh của chương trình
INT 20H ;trở về DOS
MAIN Endp
;các chương trình con nếu có
END START

## Slide 26: 2.2.4 Khung của chương trình hợp ngữ
0000H
FFFFH
Đoạn đầu chương trình
Program segment prefix
0100H
JMP CONTINUE
Dữ liệu
CONTINUE:
SP
IP
Chiều tiến của ngăn xếp
Chiều tiến của mã và dữ liệu

## Slide 27: 2.2.4 Khung của chương trình hợp ngữ
Chương trình Hello.COM
.Model Tiny
.Code
ORG 100H
START: JMP CONTINUE
CRLF DB 13,10,’$’
MSG DB ‘Hello! $’
CONTINUE:
MAIN Proc
;về đầu dòng mới dùng hàm 9 của INT 21H
MOV AH,9
LEA DX, CRLF
INT 21H
;Hiển thị lời chào dùng hàm 9 của INT 21H
MOV AH,9
LEA DX, MSG
INT 21H
;về đầu dòng mới dùng hàm 9 của INT 21H
MOV AH,9
LEA DX, CRLF
INT 21H
;trở về DOS
INT 20H
MAIN Endp
END START

## Slide 28: 2.2.4 Khung của chương trình hợp ngữ
PSP
PSP
100h
chương trình
chương trình
Stack
100h
SS
CS
DS
ES
.COM
. EXE

## Slide 29: Chương 2 Máy tính IBM và lập trình hợp ngữ
2.1 Giới thiệu máy tính IBM-PC
2.2 Giới thiệu khung của chương trình hợp ngữ
2.3 Cách tạo và chạy một chương trình hợp ngữ trên máy IBM PC

## Slide 30: 3.2 Cách tạo một chương trình hợp ngữ
Tạo ra tệp văn bản của chương trình
*.asm
Dùng MASM để dịch ra mã máy
*.obj
Dùng LINK để nối tệp . obj thành
*.exe
Dùng exe2bin để dịch *.exe thành
*.com
chạy chương trình
Dịch được ra .com?
không